## Slide 1: Projet Info EI2I3 – 3/3/2017
Rappel
Le compilateur
L’ assembleur
Le projet

## Slide 2
File.grafcet
File.asm
File.bin
COMPILATEUR
ASSEMBLEUR

## Slide 3
active step e0(led0=0)
step e1(led0=0)
step e2(led0=0)
step e3(led0=1)
transition t0({e0},{e1},but0'rise.(ana0<128))
transition t1({e1},{e2},but0'rise.(ana0>128))
transition t2({e2},{e3},but0'rise.(ana0<128))
transition t3({e3},{e0},but1'rise)
#franchissement de la transition t0
push 14
pushi 1
eq
push 1
push 6
pushi 128
ls
and
and
jf next0000
pushi 1
pop 23
pushi 1
pop 26
next0000:
..
.
269
0:101
1:0
2:102
3:13
4:101
5:0
6:102
7:22
8:101
9:0
10:102
11:26
..
.
File.grafcet
File.asm
File.bin
COMPILATEUR
ASSEMBLEUR

## Slide 4: Compilateur
File.grafcet
File.asm
Compilateur:
Interprétation du grafcet
Analyse lexical
  Lex
Analyse syntaxique
  Bison
Construction et exploitation d’un arbre syntaxique (AST)

## Slide 5: Exemple de compilation C vers ASM
// Franchissement de la condition t0
if ((e0==1) && ((risebut0==1) && (an0<128))){
appel_e1=1;
reponse_e0=1;
}

## Slide 6: Exemple de compilation C vers ASM
# 001 : but0'rise
# 006 : an0
# 014 : e0
# 023 : appel_e1
# 026 : reponse_e0
#franchissement de la transition t0
push 14
pushi 1
eq
push 1
pushi 1
eq
push 6
pushi 128
ls
and
and
jf next0000
pushi 1
pop 23
pushi 1
pop 26
next0000:
..
.
// Franchissement de la condition t0
if ((e0==1) && ((risebut0==1) && (an0<128))){
appel_e1=1;
reponse_e0=1;
}

## Slide 7: Construction du compilateur grafcet.out
gcc -c
lex.yy.c
y.tab.c
y.tab.h
Ast.c
Ast.h
lex
bison
y.tab.o
gcc
Lex.yy.o
Ast.o
Grafcet
Grafcet.l
Grafcet.y
Utilisation en console
remi@VirtualBox:~/$./grafcet safe.grafcet safe.asm

## Slide 8: Assembleur
File.asm
File.bin
Assembleur:
1ere phase d‘assemblage:
Génère un tableau de OP_CODE
  Analyse et décode les intstructions (parseur)
  Construit la liste des références indéfinies
2eme phase d‘assemblage:
Complète le tableau de OP_CODE
  Résoud les références indéfinies

## Slide 9: Assembleur
# 0 : a
# 1 : b
pushi 0
push 0
eq
jf toto
pushi 1
pop 1
jp toto1
Toto:
pushi 2
pop 1
Toto1:
..
.

## Slide 10: Assembleur
# 0 : a
# 1 : b
pushi 0
push 0
eq
jf toto
pushi 1
pop 1
jp toto1
Toto:
pushi 2
pop 1
Toto1:
..
.
0:100
1:0
1:101
3:0
4:12
5:200
6:-1
7:100
8:1
9:102
10:1
11:201
12:-1
13:100
14:2
15:102
16:1
17:….
1ere phase
Référence non résolu:
Référence à Toto à l‘index 6
Référence à Toto1 à l‘index 12
Etiquette:
Etiquette Toto à l‘index 13
Etiquette Toto1 à l‘index 17

## Slide 11: Assembleur
0:100
1:0
1:101
3:0
4:12
5:200
6:13
7:100
8:1
9:102
10:1
11:201
12:17
13:100
14:2
15:102
16:1
17:….
1ere phase
2e phase
Référence non résolu:
Référence à Toto à l‘index 6
Référence à Toto1 à l‘index 12
Etiquette:
Etiquette Toto à l‘index 13
Etiquette Toto1 à l‘index 17
# 0 : a
# 1 : b
pushi 0
push 0
eq
jf toto
pushi 1
pop 1
jp toto1
Toto:
pushi 2
pop 1
Toto1:
..
.
0:100
1:0
1:101
3:0
4:12
5:200
6:-1
7:100
8:1
9:102
10:1
11:201
12:-1
13:100
14:2
15:102
16:1
17:….

## Slide 12: Assembleur
Utilisation en console
remi@VirtualBox:~/$./asm safe.asm safe.bin

## Slide 13: Asm.c
int main(int argc, char **argv){
// Ouverture du fichier
…
// Construction du dictionnaire d’instruction
addInstructionName(…)
// Parseur phase 1
parseAsm(fin);
// Parseur phase 2
resolveReferences();
// Génération du code
generateBinary(fout);
return 0;
}
Utilisation en console
remi@VirtualBox:~/$./asm safe.asm safe.bin

## Slide 14: void parseAsm(FILE *fin)
Cette fonction parcourt les lignes du fichier source assembleur tant qu'elle n'a pas rencontré de ligne avec "end". Pour chaque ligne il y a 3 cas de figure:
si la ligne de texte contient : il s'agit d'une étiquette, on appelle la fonction
addLabel
si on trouve #, c'est un commentaire
sinon, il s'agit d'une instruction et on appelle la fonction
decodeInstruction

## Slide 15: void addLabel(char *labelname,int addr)
Appel:
addLabel(line,currentInst);
line: ligne courante
currentInst: Variable globale indiquant la position de l’instruction courante, incrémentée après l’ajout de chaque instruction.
Complète le tableau de structure contenant les labels (variable globale)
  struct label {
  char *label;
  int addr;
  } tabLabels[MAX_LABELS_SIZE];
Incrémente le compteur de label (variable globale)
int currentLabel;

## Slide 16: void addLabel(char *labelname,int addr)
Fonctions utiles:
fgets(line,100,fin);
strstr(line,"end");

## Slide 17: void decodeInstruction(char *line)
Appel:
decodeInstruction(line);
line: ligne courante
Cette fonction fait le gros du travail:
Identifie le type de l'instruction
Fait le décodage supplémentaire
Appel addCode pour remplir codeSegment (tableau global unsigned int)
Ajoute des références si l'instruction décodée fait référence à une étiquette encore inconnue (tableau global)
struct ref {
char *label;
int addrInCode;
} tabReferences[MAX_LABELS_SIZE];
int currentRef;

## Slide 18: void decodeInstruction(char *line)
Cette fonction va comparer chaque instruction trouvé à un dictionnaire d’instruction préalablement construit par le programmeur. Ce dictionnaire est en fait un tableau de structure.
struct instructionName {
char *name; // Le nom de l'instruction
int opcod; // son codop, extrait de vm_codops.h
int type; // son type
char *format; // son format
int nbops; // le nombre d'operandes de l'inst
} tabInstructionNames[MAX_IDENTS_SIZE];
Une instruction est définie par son nom, son codop, son type, son format et son nombre d'arguments.
On distingue 3 types d’instructions

## Slide 19: Construction du dictionnaire
Instructions de Type 0:
Elles ne demandent pas de décodage d'operandes supplementaires. Leur chaine de format est "" et leur nombre d'argument est 0

## Slide 20: Construction du dictionnaire
Instructions de Type 0:
Elles ne demandent pas de décodage d'operandes supplementaires. Leur chaine de format est "" et leur nombre d'argument est 0
addInstructionName("add", OP_ADD, 0, "", 0);
addInstructionName("sub", OP_SUB, 0, "", 0);
addInstructionName("mult", OP_MULT, 0, "", 0);
addInstructionName("div", OP_DIV, 0, "", 0);
addInstructionName("neg", OP_NEG, 0, "", 0);
addInstructionName("and", OP_AND, 0, "", 0);
addInstructionName("or", OP_OR, 0, "", 0);
addInstructionName("not", OP_NOT, 0, "", 0);
addInstructionName("eq", OP_EQ, 0, "", 0);
addInstructionName("ls", OP_LS, 0, "", 0);
addInstructionName("gt", OP_GT, 0, "", 0);
addInstructionName("halt", OP_HALT, 0, "", 0);

## Slide 21: Construction du dictionnaire
Instructions de Type 1:
Le décodage d'un entier est nécessaire. La chaine de format est donc "%s %d". Le %s représente l'instruction et le %d l'operande. Il y a une opérande pour ce genre d'instruction

## Slide 22: Construction du dictionnaire
Instructions de Type 1:
Le décodage d'un entier est necessaire. La chaine de format est donc "%s %d". Le %s represente l'instruction et le %d l'operande. Il y a une operande pour ce genre d'instruction
addInstructionName("push", OP_PUSH, 1, "%s %d", 1);
addInstructionName("pop", OP_POP, 1, "%s %d", 1);
addInstructionName("pushi", OP_PUSHI, 1, "%s %d", 1);

## Slide 23: Construction du dictionnaire
Instructions de Type 3:
le decodage d'une chaine de caracteres representant une etiquette est necessaire. La chaine de format est donc "%s %s" et le deuxieme %s represente l'etiquette. Il y a une operande pour ce genre d'instructions

## Slide 24: Construction du dictionnaire
Instructions de Type 3:
le decodage d'une chaine de caracteres representant une etiquette est necessaire. La chaine de format est donc "%s %s" et le deuxieme %s represente l'etiquette. Il y a une operande pour ce genre d'instructions
addInstructionName("jp", OP_JP, 3, "%s %s", 1);
addInstructionName("jf", OP_JF, 3, "%s %s", 1);

## Slide 25
void dumpBinaryCode();
Fonction de désassamblage du code (fonction de vérification)
Elle permet de générer le code assembleur correspondant aux OP_CODE stockés dans codeSegment
Sa sortie peut être en console ou dans un fichier.

## Slide 26
Assembleur

## Slide 27
Projet
Jalon
  GraphcetInterpreter, VM et Assembleur opérationnel pour le jeudi 23/3/2017
Documentation du code
  Doxygen
Gestion de version (travail en équipe)
  GitHub
A terme, execution du ByteCode par une VM sur MCU
  Communication série